## Slide 1: ANALYSE DES MODES DE DEFAILLANCE DE LEURS EFFETS ET DE LEUR CRITICITE
OBJECTIFS DU COURS :
AMDEC définition et différentes applications
Démarche de mise en œuvre d’une AMDEC MOYEN DE PRODUCTION
Définition des modes de défaillance et des causes d’une défaillance
La Criticité : indice quantitatif utilisé dans la méthode, exemple d’AMDEC
    A.M.D.E.C. Produit
    A.M.D.E.C. Processus
    A.M.D.E.C. Moyen de production (machine)

## Slide 2: OBJECTIFS
Analyser les conséquences des défaillances,
Identifier les modes de défaillances,
Préciser pour chaque mode de défaillance les moyens et les procédures de détection,
Déterminer l’importance ou la criticité de chaque mode de défaillance,
Classer les modes de défaillance,
Etablir des échelles de signification et de probabilité de défaillance.

## Slide 3
A.M.D.E.C.
Analyse des Modes de Défaillance de leurs Effets et leur Criticité
A.M.D.E.C. Moyen de production (machine)
Analyse de la conception d'un produit pour améliorer la qualité et la fiabilité prévisionnelle.
Les solutions technologiques doivent correspondent au cahier des charges.
Cette AMDEC est rédigée sous la responsabilité du bureau d'études.
Les conséquences des défaillances sont visibles par le client.
Analyse de fonctionnement du moyen pour améliorer la disponibilité (fiabilité et maintenabilité) et la sécurité. A ce stade est pris en compte la fiabilité opérationnelle (issue des historiques).
Cette AMDEC est rédigée sous la responsabilité du service de maintenance.
Les conséquences des défaillances ne sont visibles que par la production.
Analyse des opérations de production pour améliorer la qualité de production, par voie de conséquence la qualité du produit ou du service rendu.
Cette AMDEC est rédigée sous la responsabilité du bureau des méthodes de fabrication.
Les conséquences des défaillances peuvent être visibles par le client.
A.M.D.E.C. Processus
A.M.D.E.C. Produit

## Slide 4: METHODOLOGIE AMDEC
L'AMDEC est une méthode participative. Fondée sur la mise en commun des expériences diverses et des connaissances de chaque participant
INITIALISATION
Poser clairement le problème, à définir le contenu et les limites de l’étude à mener et à réunir tous les documents et informations nécessaires à son bon déroulement.
ANALYSE FONCTIONNELLE EXTERNE
Découpage du système : découper en blocs fonctionnels
Définition de la phase de fonctionnement
Mise au point des supports de l’étude
ANALYSE FONCTIONNELLE INTERNE
Identification des fonctions des éléments
PHASE ANALYSE (voir exemple)
ESTIMATION DE LA CRITICITE
PROPOSITION D’ACTIONS
Modifications techniques, changement de la méthode de maintenance appliquée et / ou par la mise en place de documents relatifs aux modes opératoires, aux procédures, etc.